## Slide 1: Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны төлөвлөлт
Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөгөө гэдэг нь болзошгүй гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хэлнэ.
Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг аймаг, нийслэл, сум дүүрэг, аж ахуйн нэгж байгууллагад гамшгийн эрсдэл, эмзэг байдлын үнэлгээнд тулгуурлан боловсруулдаг.
Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө дараах бүтэцтэй байна.
Нийтлэг үндэслэл
Танилцуулга
Гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгсэл, нөөц хангамжийн байдал
Гамшгийн эрсдэл, эмзэг байдлын үнэлгээ
Гамшгийн төрөл бүрд ажиллах төлөвлөгөө
Хавсралтууд

## Slide 2: Гамшгаас хамгаалах /ГХ/ төлөвлөгөө боловсруулах нь:
Танилцуулга хэсгийг боловсруулах нь:
Танилцуулга нь 3 хэсэгтэй. Үүнд:
Орон нутгийн газар зүй болон нийгэм, эдийн засаг, дэд бүтэцийн үзүүлэлт
Засаг захиргааны нэгжийн нутаг дэвсгэрийн байрлал, хүн ам, мал амьтны талаарх дэлгэрэнгүй үзүүлэлт
Тохиолдож байсан гамшгийн сургамж, дүгнэлт
2. Гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгсэл, нөөц хангамжийн байдал хэсгийг
боловсруулах нь:
Гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгсэлд дараах хүчин зүйл багтана. Үүнд:
Үндсэн хүч хэрэгсэл /онцгой байдлын албаны хүч хэрэгсэл/
Хөрш аймгийн онцгой байдлын газрын хүч хэрэгсэл
Хөрш улсын ижил чиг үүрэг бүхий байгууллагын харилцан ажиллах үүрэг бүхий хүч хэрэгсэл
Томилгоот /нутгийн захиргааны байгууллагууд, гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн анги гм/
Бусад /сайн дурынхан, иргэд гм/

## Slide 3: 3. Гамшгийн эрсдэл, эмзэг байдлын үнэлгээ хийх нь: Гамшгийн эрсдэл, эмзэг байдлын үнэлгээг тусгай зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэнэ.
4. Гамшгийн төрөл бүрд ажиллах төлөвлөгөө боловсруулах нь:
Аюулт үзэгдэл, ослын төрөл бүр дээр
урьдчилан сэргийлэх,
гамшгийн үед хор уршгийг арилгах,
гамшгийн дараах сэргээн босголтын
гэсэн 3 мөчлөгт хувааж, ямар ажлыг хэн, хэзээ, яаж хийхийг тодорхой тооцоолж оруулна.
Хавсралтанд:
Холбогдох судалгаа, тооцоо
Орон нутгийн байр зүйн зураг
План зураг
Гамшгийн үед боловсруулах шаардлагатай удирдлагын баримт бичгийн төсөл
Аврах үйл ажиллагааны бүдүүвч гм орно.

## Slide 4: Төлөвлөгөө боловсруулахад анхаарах зүйл: Загварт баригдахгүй, хуулбарлаагүй, уламжилж ирсэн хуучин загвараас татгалзан, бүтээлч сэтгэлгээгээр хандах Төлөвлөгөөний хэлбэр загвар, бүтэц зохион байгуулалтаас гадна амьдралд хэрэгжих чадвар нь чухал Үнэн зөв, бодитой хэрэгжихүйц байдлаар боловсруулах Орон нутгийн хөгжлийн ойрын болон хэтийн төлөвлөгөө, гамшгийн давтамж, эрсдэл, эмзэг байдөлтөй нягт уялдуулан төлөвлөх Боловсруулж дуусмагц төлөвлөгөөний дагуу дадлага, сургууль зохион байгуулан хэн нь юу хийхийг тодорхойлж өгөх

## Slide 5: Байгууллагын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал, загвар
Уг төлөвлөгөөг байгууллагын ерөнхий инженер, менежер /гамшгаас хамгаалах штабын дарга/ ахалсан тусгай баг ОБЕГ-н даргын тушаалаар батлагдсан гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний нийтлэг загвар, холбогдох эмзэг байдал, эрсдлийн үнэлгээг үндэслэл болгон боловсруулна.
Төлөвлөгөөг жилд 1-ээс доошгүй удаа тодотгож байна.
Төлөвлөгөө боловсруулах үед танилцуулга хэсэгт дараах ажлууд орно. Үүнд:
Оршин байгаа газар, хамрах талбайн хэмжээ
Ажиллагсдын тоо /өдөр, шөнийн ээлж гм/
Байшин барилгын давхар тоо, хэмжээ, өрөө тасалгааны тоо, талбай
Орон тооны бус штаб, хүч хэрэгслийн томилгоо
Зарлан мэдээллийн бүдүүвч
Нэг бүрийн болон нийтийн хамгаалах хэрэгслийн боломж гм

## Slide 6: Төлөвлөгөөнд оруулах асуудлууд:
Холбогдох хуулийн заалтуудыг байгууллагын хэмжээнд өдөр тутам мөрдөж хэрэгжүүлэх ажлын зохион байгуулалт
Орон тооны бус штаб, хүч хэрэгслийг томилж, сургах, шаардагдах материал, хэрэгслээр ханган, гамшгийн үед үүрэг гүйцэтгүүлж буй байдал
Мэргэжлийн анги, ажиллагсдыг гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд сургаж, гамшгийн голомтонд үүрэг гүйцэтгэх чадвартай болгож бэлэн байдлыг хангуулж буй байдал
Холбогдох хууль, тогтоомж, эрх бүхий албан тушаалтны шийлвэрийг хэрэгжүүлэн авч буй арга хэмжээ
Гамшгийн үед шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтын байдал гм

## Slide 7: Төлөвлөгөөний 1-р бүлэгт болзошгүй гамшгийн байдалд хийх дүгнэлт орно. Өөрөөр хэлбэл Тухайн байгууллагад ямар төрлийн гамшиг осол гарч болзошгүйг бичнэ. Үүнд : газар хөдлөлт, гал түймэр, халдварт өвчин, ган, зуд гм Байгууллагын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг гамшгийн төрөл бүр дээр нь төлөвлөнө.
Ж: “Х” байгууллагын газар хөдлөлтийн үеийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө
боловсруулах байдал /загвар/
Байгууллагын орших орон нутагт сүүлийн жилүүдэд /10-20 жил гм/ бүртгэгдсэн газар хөдлөлтийн тоо, давтамж, хүч зэрэг мэдээллүүд
Байгууллагын барилга байгууламжийн мэдээлэл /барилгын бүтээцийн зураг, тооцоо, талбай, давхар, ашиглалтад хэзээ орсон гм /
Газар хөдлөлтийн өмнө үүсэж болох шинж тэмдэг, барилгад үүсэж болох гэмтэл, хохирлын тооцоо гм
Газар хөдлөлтийн үед зарлан мэдээлэх журам
Дохио хүлээн авмагц хийгдэх үйл ажиллагаа, “Гамшгийн үед ажлын байраа яаралтай орхин гарах схем”
Гамшгийн голомтонд аврах, сэргээн босгох ажиллагааг хэрхэн зохион байгуулах зэрэг асуудлыг боловсруулна.

## Slide 8: Газар хөдлөлтийн үед ажиллах төлөвлөгөө /загвар/
А. Урьдчилан сэргийлэх |  |  | 
№ | Хийгдэх ажил | хугацаа | Хариуцах эзэн
1 | Штаб болон мэргэжлийн ангийг “Яаралтай цуглах” дохиогоор ажиллах чадвартай болгох Ажлын цагт, ажлын бус цагт | 10 – 15 мин 45 – 50 мин | Зарлан мэдээлэл хариуцсан туслах
2 | Штаб болон мэргэжлийн ангийг сургаж дадлагажуулах | Жилд | Хамгаалах асуудал хариуцсан туслах
3... | ................... | ...... | .........
Б. Газар хөдлөлтийн үед |  |  | 
1 | Аюулын тухай “Гамшиг-105” гм дохио өгөх | 5-10мин | Зарлан мэдээлэл хариуцсан туслах
2 | Ажиллагсдыг аюулгүй газар яаралтай гаргах | 2-3 мин | Хамгаалах асуудал хариуцсан туслах
3... | ................... | ...... | .........
В. Газар хөдлөлтийн дараа |  |  | 
1 | Цагийн байдлыг үнэлэн аврах ажиллагаа явуулах шийдвэр гаргах | 10-15мин | Дарга
2 | Томилгоот хүч хэрэгсэл, сайн дурынханы хүчээр голомтонд аврах ажиллагаа явуулах | 10мин-7хоног | Хамгаалах асуудал хариуцсан туслах
3... | ................... | ...... | .........

## Slide 9: Ж: “Х” байгууллагын гал түймрийн үеийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах байдал /загвар/ - Байгууллагад сүүлийн /5 жил гм/ үед тохиолдсон гал түймэр, учруулсан хохирлын мэдээлэл - Галын аюулгүй байдлыг хангах талаар хийгдсэн ажлууд /дүрэм, журам, галын дохиолол гм/ - Гал түймэр үүсэж болзошгүй нөхцөл, шалтгаан, арилгах арга хэмжээ - Гал түймрийн үед зарлан мэдээлэх журам - гал түймэр гарсан үед хийгдэх үйл ажиллагаа, - “Гамшгийн үед ажлын байраа яаралтай орхин гарах схем” гм

## Slide 10: Газар хөдлөлтийн үед ажиллах төлөвлөгөө /загвар/
А. Урьдчилан сэргийлэх |  |  | 
№ | Хийгдэх ажил | хугацаа | Хариуцах эзэн
1 | Штаб болон мэргэжлийн ангийг “Яаралтай цуглах” дохиогоор ажиллах чадвартай болгох Ажлын цагт, ажлын бус цагт | 10 – 15 мин 45 – 50 мин | Зарлан мэдээлэл хариуцсан туслах
2 | Дадлага сургууль хийх | Улиралд | Хамгаалах асуудал хариуцсан туслах
3 | ................... | ...... | .........
Б. Гал түймрийн үед |  |  | 
1 | Гал гарсан тухай 101-д мэдэгдэх | 5-10мин | Хамгаалалтын ажилтан
2 | “Галын дуут дохио” өгч, ажиллагсдыг хамгаалах арга хэмжээ авах | 5-10 мин | Зарлан мэдээлэл хариуцсан туслах
3 | ................... | ...... | .........
В. Гал түймрийн дараа |  |  | 
1 | Гал түймэр гарсан учир шалтгааныг тодруулах | 7 хоног | Дарга
2 | гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх | Жил бүр | Дарга
3 | ................... | ...... | .........
Дээрх загварын дагуу гамшиг тус бүрээр төлөвлөнө.

## Slide 11: Байгууллагын удирдлага холбоо зарлан мэдээллийн байдал Орон тооны бус штаб, мэргэжлийн ангийг ажлын болон ажлын бус үед хэрхэн дуудах, цуглуулах, байгууллагын гамшгийн зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах техник хэрэгслийн бэлэн байдал, шаардлагатай үед зарлан мэдээлийн дохиог хэрхэн өгөх зэрэг асуудлыг боловсруулна.
Байгууллагын үүсч болзошгүй цагийн байдлын үед хийх дүгнэлтийг бичнэ.
Тухайн байгууллагын орших нутаг дэвсгэрт гарсан газар хөдлөлт, үер, халдварт өвчин, гал түймэр, үйлдвэрийн осол зэрэг гамшиг тус байгууллагад нөлөөлөх магадлал өндөр, дунд, хэвийн байгааг бичнэ. Дээрх гамшиг осол байгууллагын үйл ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлж болохыг бичнэ.
Төгсгөлийн хэсэгт байгууллагын гамшгаас хамгаалах тухай даргын шийдвэрийг оруулна. Даргын шийдвэр тушаал хэлбэрээр бичигдэж гарсан байна.
Тушаалд
Байгууллагын орон тооны бус штаб, мэргэжлийн ангийн бүтэц, томилгоо, сургалт, зарлан мэдээлэх дохио дамжуулах журам, зардал төсөв зэргийг хариуцах эзэн зэргийг оруулсан байна.